| Département génie mécanique | ISET DE SOUSSE | Mise en forme |
| --- | --- | --- |
| Plasturgie Niveau : 3 | EXAMEN TP n° 2 Thermoformage (Thermoformage sous vide) | Durée : 6 h |
| NOM ET PRENOM/ ………………………………………………………………… |

- Quelle est la forme adéquate de matériaux en thermoformage (Forme des pièces) ;

……………………………………………………………………………………………

- Citer les principales matières  thermoplastiques qui se transforment par thermoformage; ……………………………………………………………………

- Présenter par un schéma, la machine de thermoformage en utilisant ces termes (serre flan, modèle, plateaux chauffants, porte moule, compresseur, feuille TP) ;

| Q4 | 1. |
| --- | --- |
| 2. | 3. |
| 4. | 5. |

- Citer les étapes d’un cycle de thermoformage avec des schémas explicatifs (5 étapes, tableau ci-dessus) ;

- Présenter les défauts observés sur les produits, citer les causes éventuelles des ces défauts ;

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

| Département génie mécanique | ISET DE SOUSSE | Mise en forme |
| --- | --- | --- |
| Plasturgie Niveau : 3 | EXAMEN TP n° 2 Thermoformage (Thermoformage sous vide) | Durée : 6 h |
| NOM ET PRENOM/ ………………………………………………………………… |

Fonctionnement des machines de thermoformage

- Le temps de chauffage de la plaque est relativement long : 2 à 10 min pour 1mm d’épaisseur. Quel sont les paramètres à tenir compte au cours de l’estimation du temps de chauffage ;

……………………………………………………………………………………………

- Donner des estimations, à partir de la bibliographie, de ces deux paramètres ;

……………………………………………………………………………………………

- Déterminer, à partir de la bibliographie, les températures utilisées en thermoformage pour ces matériaux : PS, PVC et  PA

………………………………  ………………………………   ...………………………

- Citer les causes éventuelles des ces défauts :

- Défauts d’aspect : …………………………………………………………………..

- Plis dans les angles : ………………………………………………………….......

- À partir des échantillons fournis qui représentent des exemples de pièces thermoformées, identifier les défauts et leurs causes éventuelles ;

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

    - TRAVAIL EXPERIMENTAL

- Présenter les défauts observés sur les produits, citer les causes éventuelles des ces défauts ;

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Département génie mécanique | ISET DE SOUSSE | Mise en forme |
| --- | --- | --- |
| Plasturgie Niveau : 3 | EXAMEN TP n° 2 Thermoformage (Thermoformage sous vide) | Durée : 6 h |
| NOM ET PRENOM/ ………………………………………………………………… |

Moule de thermoformage (produit : gobelet)

- Réaliser un moule ‘négatif’, c'est-à-dire une empreinte, à partir d’un modèle positif appelé ‘master’. Le modèle en plâtre directement créé sera relativement résistant et durable, permettant ainsi de réaliser de nombreuses copies du modèle original.

- Décrire les principales étapes de fabrication (avec schémas) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………