| Département génie mécanique | ISET DE SOUSSE | Mise en forme |
| --- | --- | --- |
| Plasturgie Niveau : 3 | EXAMEN TP n° 4 Revêtement par immersion | Durée : 20 Min |

Le tableau suivant montre les températures recommandées pour le revêtement par immersion selon l’épaisseur du métal et la matière plastique à utiliser.

| Température max de service Température de fusion Température de post chauffage Acier d’épaisseur 0,7 mm Acier d’épaisseur 0,9 mm Acier d’épaisseur 10 mm |  |
| --- | --- |
|  | Figure 2 - Températures recommandées pour le revêtement par immersion |

- Citer trois exemples d’objets revêtus totalement ou partiellement par immersion ;

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

- Quel est l’utilité de ce revêtement ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- A partir des objets présentés (figures 4 et 5), identifier les pièces pour chaque type de protections suivantes : sécurité, chaleur, choc électrique, contre la corrosion…

- Pour les objets suivants, déterminer la température de chauffage pour revêtement en PE ;

| Epaisseur de l’acier | Température de chauffage recommandée |
| --- | --- |
| 0.7 mm |  |
| 0.9 mm |  |
| 1 mm |  |
| 2 mm |  |
| 10 mm |  |

- Quel est le rôle de l’air soufflé dans la poudre ; ……………………………………

…………………………………………………………………………………………….

| Département génie mécanique | ISET DE SOUSSE | Mise en forme |
| --- | --- | --- |
| Plasturgie Niveau : 3 | EXAMEN TP n° 4 Revêtement par immersion | Durée : 20 Min |

- Que signifie post chauffage ;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Identifier la matière disponible pour le revêtement (COULEUR DE LA MATIERE DANS LE RESERVOIR) ; ……………….…………………………………………………………………….

- Mesurer l’épaisseur de l’objet à revêtir ; ……………………………………………………..

- Selon l’épaisseur et la matière plastique, déterminer la température de chauffage du métal à revêtir (tableau 2) ;

| Température max de service Température de fusion Température de post chauffage Acier d’épaisseur 0,7 mm Acier d’épaisseur 0,9 mm Acier d’épaisseur 10 mm |  |
| --- | --- |
|  | Figure 2 - Températures recommandées pour le revêtement par immersion |

………………………….……………………………………………………………….

- Réaliser l’opération de  revêtement pour deux clés.

- Présenter les défauts observés sur les produits, citer les causes éventuelles des ces défauts ;

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….